SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Nazwa inwestycji:           Stacja dozowania PIX-u

Adres:                              Polska Wieś k / Mrągowa

Inwestor:                          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

w Mrągowie

Branża          		 sanitarna

Wstęp:

- Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej  (ST) odpowiadają układowi  załączonego do dokumentacji przedmiaru robót wykonanego wg KNNR-ów

- Wykonanie robót powinno być zgodne z zakresem ujętym w  projekcie, przedmiarze i ST oraz obowiązującymi przepisami i  normami, których wykaz przedstawiono na końcu działu.

Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych i budowlanych związanych z budową stacji dozowania PIX-u na oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest  stosowana  jako dokument przetargowy                       i kontraktowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych wyżej.

I.    STACJA DOZOWANIA PIX-u - URZĄDZENIA

- Dostawa i montaż kompletnej instalacji dozującej PIX ze zbiornikiem 18 m3 typ JKL 18 LA, armaturą, przewodem tłocznym ф25 mm oraz zespołem dozującym                         o wydajności max. 25 l/h PIX-u.

Ilość – 1 kpl.

# II.   PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY PIX DO REAKTORÓW BIOLOG.

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokość 0,80 – 2,50 m, głębokość do 1,5 m w gruncie kat. III.

- odspojenie gruntu

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż wyciągu ręcznego

- wydobycie urobku łopatą

- oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 28,00 m3

- Zasypanie wykopów liniowych szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych gruntem kat. III z zagęszczeniem, głębokość wykopu do 1,5 m

- zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz                       z zagęszczeniem ręcznym.

Sposób wykonania  - ręczny

Ilość – 16,80 m3

- Ręczne rozplantowanie ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III.

- rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20 cm

- wykonanie co 5 m rowków spływowych dla wód opadowych

Sposób  wykonania  - ręczny

Ilość – 11,20m3

5. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie materiału do wykopu

- rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety

- rozebranie  prowadnic  z  wyrównaniem  zagłębień  po  prowadnicach.

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  zagęszczarka  wibracyjna

Ilość – 5,60 m3

- Rura osłonowa PCV ф 90 mm.

- wyrównanie dna gotowego wykopu

- ułożenie rur osłonowych

- wykonanie połączeń elementów

- uszczelnienie połączeń i wylotów

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt  -  żuraw samochodowy

Ilość – 118,0 m.

- Rurociąg z rur ciśnieniowych PE ф 25 mm (koszt rur uwzględniony w dostawie stacji dozującej PIX)

- wyrównanie dna wykopu

- opuszczenie materiałów do wykopu

- ułożenie rur i kształtek

- łączenie rurociągów za pomocą kształtek zaciskowych

- podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierchu rury

- wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej

- odwodnienie rurociągu

- przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego

- napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego

- płukanie rurociągu

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 118,00 m

- Przeciąganie rur z PE ф 25 mm przez rury osłonowe PCV ф 90 mm.

- przeciąganie gotowych, uprzednio opuszczonych do wykopu rurociągów przewodowych w rurach ochronnych

- przygotowanie szczeliwa

- uszczelnienie przestrzeni między rurą osłonową a przewodem.

Sposób  wykonania   -   ręczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 118,00 m

- Obsypka z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu

- rozścielenie materiałów

- ubicie ręczne warstwami do 30 cm.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 5,60 m3

- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE Z WANNY POD

ZBIORNIK PIX

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokość 0,80 – 2,50 m, głębokość do 1,5 m w gruncie kat. III.

- odspojenie gruntu

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż wyciągu ręcznego

- wydobycie urobku łopatą

- oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 3,50 m3

- Zasypanie wykopów liniowych szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych gruntem kat. III, głębokość wykopu do 1,5 m z zagęszczeniem

- zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz                      z zagęszczeniem ręcznym.

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 2,60 m3

12. Ręczne rozplantowanie ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat. III.

- rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20 cm

- wykonanie co 5 m rowków spływowych dla wód opadowych

Sposób  wykonania  - ręczny

Ilość – 0,90 m3

13.   Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie materiału do wykopu

- rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety

- rozebranie  prowadnic  z  wyrównaniem  zagłębień  po  prowadnicach.

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  zagęszczarka  wibracyjna

Ilość – 0,45 m3

- Rurociąg z rur PE  ф 63 x 4,7 mm.

- wyrównanie dna wykopu

- opuszczenie materiałów do wykopu

- ułożenie rur i kształtek

- łączenie rurociągów za pomocą kształtek zaciskowych

- podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierchu rury

- wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej

- odwodnienie rurociągu

- przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego

- napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego

- płukanie rurociągu

Sposób  wykonania   -   ręczny

Ilość – 5,80 m

- Obsypka z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu

- rozścielenie materiałów

- ubicie ręczne warstwami do 30 cm.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 0,45 m3

- Zawór odcinający kulowy PE ф 63 mm z obudową i przedłużonym wrzecionem.

- ułożenie zaworu odcinającego w studzience wykonanej w wannie pod zbiornik Pix-u

- zamontowanie zaworu.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 szt.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ROBÓT

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową .

W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu wykonanych robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE   ROBÓT

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP i p.poż.

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

Wykonawca robót jest zobowiązany  do przestrzegania przepisów  BHP ogólnych                   i branżowych a w szczególności  Rozporządzenia MB i MB  z dnia 28.III.1972 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu robót budowlano  - montażowych  i  rozbiórkowych, Rozporządzenia  MGP i B  z dnia 1.X.1993 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków Dz.U. Nr 96 poz.438.

MATERIAŁY

Użyte materiały powinny odpowiadać  polskim normom oraz mieć aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje badawcze.

W przypadku braku odpowiednich polskich  norm materiały lub wyroby powinny być zgodne  z normami I.S.O  lub DIN.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  aprobatę inspektora nadzoru , w tym celu zobowiązany jest przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe  informacje dotyczące zamawiania materiałów, odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiałów nie odpowiadających  wymaganiom zostaną one zdemontowane  i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy .

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót .

Materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  i zanieczyszczeniem .

SPRZĘT

Sprzęt  używany do wykonywania  robót  powinien być bezpieczny, sprawny, sprawdzony  i posiadać odpowiednie  świadectwa dopuszczające do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt  powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie              z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

WYKONANIE ROBÓT

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów urządzeń materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami                i normami .

Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem  poszczególnych elementów należy  przeprowadzić próby montażowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedokładności można element zamocować na stałe .

Niezbędna jest koordynacja robót montażowych, budowlanych i elektrycznych .

Za właściwą koordynację robót  odpowiada  kierownik budowy.

BADANIA

Po zakończeniu robót  montażowych  wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 10 atm, poza tym należy zbadać prawidłowość działania pomp, przepływomierzy, zasuw, zaworów zwrotnych, układu sterowania i sygnalizacji.

Wszystkie  badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm .

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania, stosować można  wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru  lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

OBMIAR  ROBÓT

## Ogólne  zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

## Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem .

Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i  (ST) oraz obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału .

## Jednostki  obmiarów robót

- m2 ( metr kwadratowy )  wykonanych i odebranych robot budowlanych , malowania izolacji termicznych,

- m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej  i  wodociągowej

- kpl ( komplet ) wykonanych i odebranych pomp, przepływomierzy, przykryć otworów

- szt. ( sztuk ) zasuw, zaworów zwrotnych, kształtek, podpór

- r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót  ręcznych  i mechanicznych .

ODBIÓR  ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru  :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi robot częściowych,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych  robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy               i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części  robót . Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru .

## Odbiór  ostateczny

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego.

## Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty :

- dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów  umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne )

- próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym

- protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych

- dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz  protokóły odbioru i przekazania tych robót

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznacza komisja.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym  w okresie gwarancyjnym .

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót „ .

PODSTAWA  PŁATNOŚCI

## Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość            ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować  :

- robociznę bezpośrednią wraz  z towarzyszącymi  kosztami

- wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytków i transportu na teren budowy ,

- wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami ,

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

PRZEPISY OGÓLNE

- BN-83/8836-02            Roboty  ziemne, wykopy otwarte  pod  przewody  wod-kan.

- PN-92/B-10735            Kanalizacja. Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania

techniczne  przy  odbiorze.

- PN-92/M-74001           Armatura przemysłowa

- PN-88/B-06250             Beton zwykły

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych

tom  I  - Budownictwo ogólne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych

tom  II - Instalacje sanitarne i przemysłowe

Opracowała mgr inż. Anna Morchal