SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

Nazwa inwestycji:           Zlewnia ścieków dowożonych wraz z pompownią

Adres:                              Polska Wieś k / Mrągowa

Inwestor:                          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

w Mrągowie

Branża          		 sanitarna

Wstęp:

- Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej  (ST) odpowiadają układowi  załączonego do dokumentacji przedmiaru robót wykonanego wg KNNR-ów

- Wykonanie robót powinno być zgodne z zakresem ujętym w  projekcie, przedmiarze i ST oraz obowiązującymi przepisami i  normami, których wykaz przedstawiono na końcu działu.

Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych i budowlanych związanych z hermetyzacją istniejącej zlewni nieczystości na oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest  stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i realizacji robot wymienionych wyżej.

I.    STACJA ZLEWU NIECZYSTOŚCI

- Montaż kontenera o wymiarach 2,50 x 3,50 x 2,60 m stacji zlewczej ścieków STZ 201 M1S

- przywóz kontenera

- zestawienie kontenera

- ustawienie kontenera na uprzednio przygotowanym fundamencie

Ilość – 1 kpl.

- Dostawa kompletnej stacji zlewczej ścieków typ STZ 201 M1S firmy ENKO Gliwice wraz z ułożeniem kabla zasilającego stację w energię elektryczną

Ilość – 1 kpl.

# II.   PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

- Podkład z pospółki stabilizowanej cementem grubości 15 cm

- wyrównanie dna z nadaniem spadków i przekopaniem podłoża

- ułożenie i rozebranie prowadnic

- rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem

- polewanie wodą i wymieszanie na mokro

- ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 0,38 m3

Sprzęt – samochód skrzyniowy

- Studnia z kręgów żelbetowych ф1200 mm z płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym typu lekkiego AK700

- Wykonanie fundamentu pod studnię

- Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki

- Wyrobienie kanalika przepływowego

- Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej

- Osadzenie stopni włazowych

- Montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego

- Osadzenie włazu żeliwnego

- Izolacja zewnętrznej powierzchni studni

Sposób wykonania - ręczny

Ilość – 1 szt.

- Rury wywiewne PCV ф 110/160 o połączeniu wciskowym

- ustawienie rury w gotowym otworze

- uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym

- zamocowanie rury.

Sposób wykonania - ręczny

Ilość – 2  szt.

- Rury kanalizacyjne PCV ф 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych.

- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu

- obsadzenie uchwytów

- przecinanie rur

- obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy

- ułożenie rur i kształtek

- wykonanie połączeń

- przymocowanie rurociągów

Sposób wykonania - ręczny

Ilość – 2  m.

7.  Osadzenie w pokrywie studni przejścia szczelnego ф 125 mm

- cięcie rur na tuleje z wyrównaniem obrzeży

- wykucie otworu w ścianie

- obsadzenie tulei w przygotowanym otworze

- zamocowanie tulei

Sposób wykonania - ręczny

Ilość – 2 szt.

8. Osadzenie w pokrywie studni przejścia szczelnego ф 50 mm

Zakres robót j.w.

Ilość – 1 szt.

- Rurociąg z rur PE ф 1257,1

- wyrównanie dna wykopu

- opuszczenie materiałów do wykopu

- ułożenie rur i kształtek

- łączenie rurociągu za pomocą kształtek zaciskowych

- podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierzchu rury

- wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej

- odwodnienie rurociągu

- przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego

- napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego

- płukanie rurociągu

Sposób wykonania ręczny i mechaniczny

Ilość – 2,50 m

- Łuk PE ф 125 kąt 90˚

Ilość – 1 szt.

- Połączenie rur i kształtek PE metodą zgrzewania czołowego ф 125mm.

- oczyszczenie powierzchni końców rur

- wykonanie połączenia

Sposób wykonania – ręczny i mechaniczny

Ilość – 2 złącza

Sprzęt – agregat prądotwórczy

- Montaż kształtek stalowych ф 1084 mm o połączeniach kołnierzowych.

- opuszczenie kształtki do wykopu

- umieszczenie kształtki na odpowiedniej rzędnej

- wykonanie połączenia kołnierzowego

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2 szt.

13.  Króciec stalowy dwukołnierzowy ф 1084 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Zakres robót jak wyżej

# Ilość – 1 szt

- Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 100.

# Ilość – 1 szt

- Materiały pomocnicze do połączeń kołnierzowych ф 100 (bez kosztu kołnierzy)

# Ilość – 1 szt

- Montaż prowadnic z rur stalowych ocynkowanych ф 50 mm

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur

- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów

- przecinanie i gwintowanie rur

- zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem uszczelniającym

- obsadzenie tulei

- zaślepienie wylotów rur korkami

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 5,20 m

- Montaż pompy zatapialnej o masie do 0,2 t.

- roboty przygotowawcze

- transport urządzeń, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu

- zainstalowanie sprzętu montażowego z wyjątkiem sprzętu ciężkiego

- sprawdzenie usytuowania i podstawowych wymiarów fundamentów i śrub kotwicznych oraz porównanie otrzymanych wyników z dokumentacją techniczną i protokołem odbioru fundamentów

- wykonanie niezbędnych do montażu rusztowań, pochylni i ułożenie klatek lub belek

- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja

- oczyszczenie urządzeń i elementów z brudu, smarów konserwacyjnych

- wykonanie klinów i podkładek oraz ułożenie ich na fundamentach zgodnie z dokumentacją

- transport poziomy urządzeń ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu na odległość 100 m.

- transport poziomy i pionowy w strefie montażowej

- ustawienie urządzenia na właściwym miejscu , wypoziomowanie, montaż poszczególnych zespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie

- sprawdzenie poprawności montażu

- podłączenie rurociągów doprowadzających i odprowadzających ścieki

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej

- odtransportowanie drobnego sprzętu, narzędzi i zbędnych materiałów i opakowań

- przygotowanie urządzenia do odbioru końcowego.

Sposób wykonania – ręczny i mechaniczny

Sprzęt- samochód dostawczy

Ilość – 1 kpl.

- Pompy zatapialne FLYGT NP. 3102 180 MT/462 z silnikiem o mocy 3,1 kW ( w tym jedna rezerwowa)

Ilość – 2 szt.

- Górny uchwyt do prowadnic 2”.

Ilość – 1 szt.

- Tuleja gumowa do prowadnic 2”

Ilość – 2 szt.

- Łańcuch OC z ogniwami pośrednimi L=7,0 m

Ilość – 1 szt.

- Montaż sygnalizatora poziomu cieczy.

- Montaż sygnalizatora w gotowym króćcu

- Sprawdzenie sygnalizatora oraz sprawdzenie funkcjonalne układu.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 układ.

- Sygnalizator poziomu ENM-10 z kablem 13,0 m

Ilość – 4 szt.

- Obciążnik z łańcuchem PCV do stabilizacji ENM-10

Ilość – 1 szt.

- Sterownica SPM1-D1-Z(68)-6.9 wraz z ułożeniem kabla zasilającego sterownicę oraz przepompownię ścieków w energię elektryczną

Ilość – 1 szt.

III.  RUROCIĄG TŁOCZNY

- Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2, głębokość do 1,0 m, grunt kategorii III

- Wyznaczenie krawędzi dołu według wytyczonych osi

- Odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 3 doły

- Bloczki fundamentowe z betonu B-15 o wymiarach 30x30x100

- wykonanie deskowania

- przygotowanie i montaż zbrojenia

- dostarczenie mieszanki betonowej

- ułożenie mieszanki bet. w konstrukcji, rozgarnięcie, zagęszczenie i wyrównanie

- Pielęgnowanie betonu

- rozbiórka deskowania

Sposób wykonania – ręczny

Sprzęt- samochód skrzyniowy

Ilość – 0,27 m3.

- Rurociąg z rur stalowych ф133x4 mm na estakadzie na podporach według systemu HILTI.

- spawanie odcinków przewodów

- podnoszenie zespawanych uprzednio odcinków rurociągu na estakadę należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 29,0 m.

- Rurociąg z rur stalowych ф60,3x4

- montaż rurociągu stalowego spawanego

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2,70m

- Montaż kształtek stalowych o połączeniach spawanych ф133x4mm

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 3,0 szt

- Kolana stalowe gładkie ф133x4mm kąt 90˚ i 45˚

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2,0 szt

- Montaż zwężki stalowej dwukołnierzowej ф100x125mm z odgałęzieniem ф50 mm

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1,0 szt

- Montaż kształtek stalowych ф60,3 x 4 o połączeniach spawanych

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2,0 szt

- Kolana stalowe gładkie ф60,3 mm, kąt 90˚

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2,0 szt

- Spawanie ręczne łukowe rur i kształtek stalowych o średnicy 133 x 4mm

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 8 złącz

- Spawanie ręczne łukowe rur i kształtek stalowych o średnicy ф60,3 mm

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 6 złącz

- Montaż zaworu kołnierzowego kulowego zwrotnego HDL ф100 TYP 5087

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 szt.

- Montaż zaworu kulowego odcinającego 2”

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 szt.

- Materiały do połączeń kołnierzowych ф125 mm ( uwzgl. 1 kołnierz).

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 styk.

- Materiały do połączeń kołnierzowych ф100 mm ( bez kosztu kołnierzy).

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2 styk.

- Przyspawanie kołnierza ф125 mm

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 1 złącze.

- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rur stalowych ф125 i ф60,3 mm.

Ilość – 13 m2

- Odtłuszczenie rurociągów stalowych

Ilość – 13 m2

- Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzenną rur stalowych.

- oczyszczenie rur z zabrudzenia

- pomalowanie rur farbą ftalową.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 13 m2.

- Malowanie pędzlem farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania rur stalowych.

Zakres robót jak wyżej

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 13 m2.

- Izolacja rur stalowych ф60,3 – 133 mm płytami AF/Armaflex grubości 18 mm – Analogia.

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu

- dopasowanie otulin

- założenie otulin, zabezpieczenie drutem

- uszczelnienie styków otulin masą izolacyjną

- wyrównanie powierzchni

Sposób wykonania – ręczny

Sprzęt – samochód skrzyniowy

Ilość – 18 m2.

- Płaszcz z blachy stalowej nierdzewnej grubości 0,5 mm na rurociągach ф60,3 – 133 mm

- trasowanie wg wymiarów, przecinanie i uformowanie blach

- założenie blach na obiekty

- wstępne umocowanie

- wywiercenie otworów i skręcenie wkrętami

Sposób wykonania – ręczny i mechaniczny

Sprzęt – samochód skrzyniowy, nożyce gilotynowe mechaniczne

Ilość – 18 m2.

- Izolacja zaworu zwrotnego w skrzynce dwudzielnej o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,50 wypełniona wełną mineralną.

- przecięcie i wyprofilowanie blach

- nałożenie mat

- przymocowanie siatki do kaptura

- przynitowanie zamków do taśmy

- założenie kaptura i umocowanie

- założenie blaszek osłonowych.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 0,9 m2

- Próba szczelności rurociągu stalowego ф125 mm

- opuszczenie materiałów na dno wykopu

- wykonanie oporów i rozparć

- zaślepienie końcówek badanego odcinka

- napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu

- uzyskanie wymaganego ciśnienia

- kontrola złączy

- demontaż oporów i rozparć

- odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie

Sposób wykonania – ręczny i mechaniczny

Sprzęt – samochód skrzyniowy, spawarka

Ilość – 1 próba

IV.  PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokość 0,80 – 2,50 m, głębokość do 3,0 m w gruncie kat. III.

- odspojenie gruntu

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż wyciągu ręcznego

- wydobycie urobku łopatą

- oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 33,40 m3

- Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi ( wypraskami) ścian wykopów  w gruncie kat. III o szer. wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów na potrzebny wymiar

- wyrównanie ścian wykopu

- obudowa ścian palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozparciem stemplami

- przykrycie wykopu palami

- rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu

- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 83,60 m2

- Ręczne zasypanie wykopów liniowych szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych gruntem kat. III, głębokość wykopu do 1,5 m

- zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz  z zagęszczeniem ręcznym.

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 24,60 m3

- Załadunek gruntu uprzednio odspojonego na samochody samowyładowcze do 5 t. z transportem na odległość do 1,0 km, grunt kat. III z zagęszczeniem

- odspojenie gruntu

- załadunek urobku

- transport urobku i wyładunek

Sposób  wykonania  - ręczny

Ilość – 8,80 m3

- Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. III samochodami samowyładowczymi do 5 t. przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Ilość – 8,10 m3

- Wcinka w istniejący wodociąg stalowy trójnikiem żeliwnym 2” x  1” o połączeniach gwintowanych

- przecięcie rur

- wykręcenie odcinków rur i trójnika o złączach gwintowanych

- usunięcie szczeliwa z gwintów

- przecięcie rur na wymiar i wykonanie gwintów

- połączenie rur i trójnika z uszczelnieniem gwintów

- płukanie i sprawdzenie szczelności rurociągu

Sposób  wykonania   -   ręczny

Ilość – 1 szt.

56. Podłoże piaskowe pod rurociągi gr. 10 cm

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie materiału do wykopu

- rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety

- rozebranie  prowadnic  z  wyrównaniem  zagłębień  po  prowadnicach.

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  zagęszczarka  wibracyjna

Ilość – 1,80 m3

- Rura stalowa osłonowa ф 60,3 x 4,0 mm

- wyrównanie dna gotowego wykopu

- ułożenie rur osłonowych

- wykonanie połączeń elementów

- uszczelnienie połączeń i wylotów

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt  -  żuraw samochodowy

Ilość – 13,50 m.

58. Rura osłonowa PE ф 160

- wyrównanie dna gotowego wykopu

- ułożenie rur osłonowych

- uszczelnienie wylotów

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt  -  żuraw samochodowy

Ilość – 1,5 m.

- Rurociąg z rur ciśnieniowych PE PN 10 ф 32 x 2,9 mm łączonych za pomocą kształtek zaciskowych z wykonaniem próby ciśnieniowej, dezynfekcji i płukania rurociągu

- wyrównanie dna wykopu

- opuszczenie materiałów do wykopu

- ułożenie rur i kształtek

- łączenie rurociągów za pomocą kształtek zaciskowych

- podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierchu rury

- wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej

- odwodnienie rurociągu

- przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego

- napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego

- płukanie rurociągu

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 22,0 m

- Przeciąganie rur z PE ф 32 mm przez rurę ochronną PE ф60,3 x 4,0 mm z uszczelnieniem końcówek pianką poliuretanową . Analogia

- przeciąganie gotowych, uprzednio opuszczonych do wykopu rurociągów przewodowych w rurach ochronnych

- przygotowanie szczeliwa

- uszczelnienie przestrzeni między rurą osłonową a przewodem.

Sposób  wykonania   -   ręczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 13,5m

- Przeciąganie rur z PE ф 32 mm przez rurę ochronną PE ф160 mm z wypełnieniem pianką poliuretanową . Analogia

Zakres robót j.w.

Sposób  wykonania   -   ręczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 1,50 m

- Złączka przejściowa POLYRAC PE/stal ф 32 x 1”

- oczyszczenie powierzchni końców rury

- wykonanie połączenia

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt  -  zgrzewarka, agregat prądotwórczy

Ilość – 1 szt.

- Zasuwa do przyłączy zaciskowych skręcanych ф 32/25 PN10 AVK z przedłużonym wrzecionem w osłonie PE h=1500 mm, blokiem kotwiącym, skrzynką uliczną żeliwną z pierścieniem dystansowym. Analogia

- opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu

- ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie

- wykonanie dołków montażowych

- połączenie zasuwy poprzez spawanie

- podbicie zasuwy ziemią

- montaż obudowy i skrzynki ulicznej.

Sposób  wykonania   -   ręczny

Sprzęt  -  samochód dostawczy

Ilość – 1 kpl

- Obsypka z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu

- rozścielenie materiałów

- ubicie ręczne warstwami do 30 cm.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 7 m3

- Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczo – sygnalizacyjną

Sposób  wykonania   - ręczny

ilość – 22,0 mb

V. ODPROWADZENIE POPŁUCZYN Z TACY

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokość 0,80 – 2,50 m, głębokość do 1,5 m w gruncie kat. III.

- odspojenie gruntu

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż wyciągu ręcznego

- wydobycie urobku łopatą

- oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 7,10 m3

- Ręczne zasypanie wykopów liniowych szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych gruntem kat. III, głębokość wykopu do 1,5 m z zagęszczeniem

- zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz  z zagęszczeniem ręcznym.

Sposób w  wykonania  - ręczny

Ilość – 3,20 m3

- Załadunek gruntu uprzednio odspojonego na samochody samowyładowcze do 5 t.                      z transportem na odległość do 1,0 km, grunt kat. III z zagęszczeniem

- odspojenie gruntu

- załadunek urobku

- transport urobku i wyładunek

Sposób  wykonania  - ręczny

Ilość – 3,90 m3

- Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. III samochodami samowyładowczymi do 5 t. przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Ilość – 3,90 m3

70.   Podłoże piaskowe pod rurociągi gr. 10 cm

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie materiału do wykopu

- rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety

- rozebranie  prowadnic  z  wyrównaniem  zagłębień  po  prowadnicach.

Sposób  wykonania   -   ręczny  i  mechaniczny

Sprzęt    -  zagęszczarka  wibracyjna

Ilość – 0,68 m3

- Rurociąg z rur PE SDR 17 ф 75 x 4,3 mm.

- wyrównanie dna wykopu

- opuszczenie materiałów do wykopu

- ułożenie rur i kształtek

- łączenie rurociągów za pomocą kształtek zaciskowych

- podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do wierchu rury

Sposób  wykonania   -   ręczny

Ilość – 8,50 m

- Próba wodna szczelności rurociągu z rur PE ф 75 x 4,3 mm.

- wykonanie próby ciśnieniowej za pomocą pompy wodnej

- odwodnienie rurociągu

- przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego

- napełnienie rurociągu roztworem środka dezynfekcyjnego

- płukanie rurociągu

Sposób  wykonania   - mechaniczny

Sprzęt    -  samochód dostawczy

Ilość – 1 próba

- Obsypka z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.

- wyrównanie dna wykopu

- zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu

- rozścielenie materiałów

- ubicie ręczne warstwami do 30 cm.

Sposób wykonania – ręczny

Ilość – 2,72 m3

- Studzienka ściekowa z rur betonowych ф 300 z wpustem żeliwnym 234 x 328 mm, h=0,65 m

- opuszczenie do wykopu elementów betonowych

- ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie

- zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Sposób wykonania -  ręczny i mechaniczny

Sprzęt    -  samochód skrzyniowy

Ilość – 1 szt.

- Studzienka z rury RŻ-K/A ф 500 mm z włazem żeliwnym WAVIN D400/600/800 na betonowym pierścieniu odciążającym WAVIN, h = 1,0 m

Zakres robót analogicznie jak wyżej.

Ilość – 1 szt.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ROBÓT

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową .

W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu wykonanych robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE   ROBÓT

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP i p.poż.

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

Wykonawca robót jest zobowiązany  do przestrzegania przepisów  BHP ogólnych  i branżowych a w szczególności  Rozporządzenia MB i MB  z dnia 28.III.1972 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu robót budowlano  - montażowych  i  rozbiórkowych, Rozporządzenia  MGP i B  z dnia 1.X.1993 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni  ścieków Dz.U. Nr 96 poz.438.

MATERIAŁY

Użyte materiały powinny odpowiadać  polskim normom oraz mieć aprobaty techniczne        i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje badawcze.

W przypadku braku odpowiednich polskich  norm materiały lub wyroby powinny być zgodne  z normami I.S.O  lub DIN.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  aprobatę inspektora nadzoru , w tym celu zobowiązany jest przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe  informacje dotyczące zamawiania materiałów, odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiałów nie odpowiadających  wymaganiom zostaną one zdemontowane  i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy .

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót .

Materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  i zanieczyszczeniem .

SPRZĘT

Sprzęt  używany do wykonywania  robót  powinien być bezpieczny , sprawny , sprawdzony i posiadać odpowiednie  świadectwa dopuszczające do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami . Sprzęt  powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach  Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

WYKONANIE ROBÓT

Roboty powinny być  wykonywane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów urządzeń materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami i normami .

Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem  poszczególnych elementów należy  przeprowadzić próby montażowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedokładności można element zamocować na stałe .

Niezbędna jest koordynacja robót montażowych, budowlanych i elektrycznych .

Za właściwą koordynację robót  odpowiada  kierownik budowy.

BADANIA

Po zakończeniu robót   montażowych  wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 10 atm, poza tym należy zbadać prawidłowość  działania pomp, przepływomierzy, zasuw, zaworów zwrotnych, układu sterowania i sygnalizacji.

Wszystkie  badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm .

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania, stosować można  wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru  lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

OBMIAR  ROBÓT

## Ogólne  zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

## Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem .

Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i  (ST) oraz obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału .

## Jednostki  obmiarów robót

- m2 ( metr kwadratowy )  wykonanych i odebranych robot budowlanych , malowania , izolacji termicznych,

- m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej  i  wodociągowej

- kpl ( komplet ) wykonanych i odebranych pomp, przepływomierzy, przykryć otworów

- szt. ( sztuk ) zasuw, zaworów zwrotnych, kształtek, podpór

- r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót  ręcznych  i mechanicznych .

ODBIÓR  ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru  :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi robot częściowych,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych  robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części  robót . Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru .

## Odbiór  ostateczny

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego.

## Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty :

- dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów  umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne )

- próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym

- protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych

- dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz  protokóły odbioru i przekazania tych robót

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznacza komisja.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym  w okresie gwarancyjnym .

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót „ .

PODSTAWA  PŁATNOŚCI

## Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość            ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować  :

- robociznę bezpośrednią wraz  z towarzyszącymi  kosztami

- wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytków i transportu na teren budowy ,

- wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami ,

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

PRZEPISY OGÓLNE

- BN-83/8836-02            Roboty  ziemne, wykopy otwarte  pod  przewody  wod-kan.

- PN-92/B-10735            Kanalizacja. Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania

techniczne  przy  odbiorze.

- PN-92/B-10729            Studzienki  kanalizacyjne.

- PN-94/H-74051-2         Włazy  kanałowe.

- PN-EN 124;2000          Włazy  kanałowe.

- DIN 1212E                    Stopnie  złazowe

- PN-91/M-54910            Wodociągi. Zabudowa  zestawów wodomierzowych  w

połączeniach wodociągowych.

-  PN-M-74081/1998       Skrzynki uliczne w instalacjach  wodnych i gazowych

-  PN-92/M-74001           Armatura przemysłowa

-  PN   /H-74219              Rury stalowe bez szwu ogólnego  stosowania

-  PN-85/H-74242            Rury stalowe bez szwu  ze stali odpornej na korozję

i żaroodporne

- PN-88/B-06250             Beton zwykły

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych

tom  I  - Budownictwo ogólne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych

tom  II - Instalacje sanitarne i przemysłowe